河北荣特化工股份有限公司

环境风险评估报告

河北荣特化工股份有限公司

目    录

1. 概述	1

1.1任务来源	1

1.2评估目的	1

1.3评估依据	2

1.4评估范围	3

2. 评估内容、方法与技术路线	5

2.1评估内容	5

2.2评估方法	7

2.3技术路线	7

3. 资料准备与环境风险识别	9

3.1企业基本信息	9

3.2周边环境概况	19

3.3周边环境风险受体情况	22

3.4涉及环境风险物质情况	23

3.5生产工艺	27

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	34

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	36

4. 突发环境事件及其后果分析	39

4.1国内外同类企业突发环境事件	39

4.2可能发生的突发环境事件情景	41

4.3突发环境事件情景源强分析	42

4.4突发环境事件危害后果分析	44

4.5释放环境风险物质的途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	46

5. 现有风险防控与应急措施差距分析	48

5.1环境风险管理制度	48

5.2环境风险防控与应急措施	48

5.3环境应急资源	50

5.4历史经验教训分析	50

5.5需要整改的项目内容	51

6. 完善环境风险防控与应急措施的实施计划	52

7. 环境风险等级划分	53

7.1突发大气环境事件风险等级	53

7.2突发水环境事件风险等级	58

7.3企业突发环境事件风险等级确定	65

8. 附件	66

前    言

企业突发环境事件风险评估是对企业生产经营期间可能发生安全生产事故引发的环境污染事件或企业排污所造成的环境污染事件及企业环境实体与程序违法所引发的环境违法责任进行排查，评估，并提高防范措施的建议，进而使企业有效防范突发环境事件的发生及环境违法行为责任的发生。

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中和人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《企业突发环境事件风险评估指南》以及河北省等有关文件的精神，实现河北荣特化工股份有限公司的健康、可持续发展，保证环境保护措施及安全生产措施符合国家有关规范和标准，河北荣特化工股份有限公司对厂区内部进行环境风险现状排查与评估。

为了对该企业的安全环保设施情况作出科学、全面、符合实际的环境风险现状评估，严格按照环境风险评估程序、逐一排查，反复探讨，认真核实。同时，对河北荣特化工股份有限公司的有关文件和工程技术资料进行分析，在此基础上，实施环境风险评估，并编制完成了《河北荣特化工股份有限公司环境风险评估报告》。

# 概述

## 1.1任务来源

为贯彻国家有关环境保护精神以及河北省环保厅文件的具体要求，河北荣特化工股份有限公司进行环境风险评估工作。本次环境风险评估主要针对企业生产、储存、输送过程以及污染治理设施的环境风险源和污染源，环境通道和环境敏感目标的风险，企业环境应急能力建设情况，以及环境法律责任风险等进行排查和评估，并提出具体的措施和建议。

## 1.2评估目的

当前，我国因安全生产事故引发的突发环境事件呈上升趋势，成为次生突发环境事件的主要原因。另外，企业违法排污和非法转移倾倒危险固体废物引发的突发环境事件也越来越突出。这就要求企业通过系统排查，对环境风险源进行先期预测、先期研判、先期介入，达到从源头上防范、降低、消除风险。本次风险评估的目的：

1.通过实地踏勘和资料收集，调查区域自然环境、社会现状，摸清企业周边存在的主要环境保护目标。

2.针对可能存在的环境风险问题，对安全生产事故危险源引发的环境风险源、污染物产生与排放导致的环境风险源、现有风险源储存设施、安全生产防控措施和污染治理防控措施、现有防范环境风险应急能力、现有环境管理措施等进行排查。

3.根据排查情况，经过综合分析、判断、评估，找出企业生产工艺过程、风险源储存和输送设施、废气和废水污染治理设施、危险废物储存场所、易燃易爆有毒物质排放与泄漏和挥发系统等存在的一般环境风险隐患、较大环境风险隐患，重大环境风险隐患、特别重大环境风险隐患。

4.根据评估情况，为企业提出防范环境责任风险的方法和措施以及防范环境污染事故风险的措施，加强应急处置和防控能力，提出完善防控措施的意见和建议。

5.协助企业修订突发环境应急预案，总结经验，力求在公司发生安全生产事故和超标排污时，能够全面有效的防范公司发生较大以上突发环境事件。

## 1.3评估依据

### 1.3.1法律、法规及相关文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号，2018年1月1日实施）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正）》（中华人民共和国主席令第31号）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

- 关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）

- 《危险化学品目录（2015版）》；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令[2011]第40号，安监总局令[2015]第79号修正）；

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监理总局令〔2011〕第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号、第89号修改）；

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修订）；

- 《国家危险废物名录》（2016版）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）（环办[2014]34号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号。

### 1.3.2标准、技术规范

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）

- 提供的其它有关资料及文件

## 1.4评估范围

本次环境风险评估范围为河北荣特化工股份有限公司厂界范围以内（参见附件中的平面布置图）。排查工作主要从风险源、污染源产排污状况、环境应急能力建设以及厂界周边环境敏感目标等方面开展。根据环境污染事故的起因重点对以下可能引发污染事故的几个方面进行分析和评估：①由安全生产事故（泄漏、火灾、交通运输等）引发的环境污染事件；②由超标排污引发的环境污染事件；③企业违法排污引发的环境法律责任风险。

# 评估内容、方法与技术路线

## 2.1评估内容

本次评估针对生产、储存、污染治理设施的环境风险源和污染源，环境通道和环境敏感目标的风险，企业环境应急能力建设情况，以及企业环境法律责任风险等进行排查和评估，评估后提出具体的措施和建议。

### 2.1.1生产、储存、治理工段环境风险源排查与评估

1.公司生产工艺、设备风险防控技术水平评估

生产工艺过程的评估：包括生产工艺过程（涉及高温、高压；涉及易燃易爆物质）及生产量。

生产工艺设施的评估：即评价设施内的风险物质数量与临界量的比值。

风险控制水平的评估：就风险防范措施、生产安全控制、应急响应废物处理等指标进行评估。其中，风险防范措施评估包括是否采用阀门控制、是否建有应急池、事故缓冲池、雨水收集沉淀池，是否建有雨污分流系统，是否设置导流、截流切换阀门，危险废物暂存场所建设是否符合要求等。生产安全控制措施包括是否具备易燃易爆有毒物质泄漏报警和远程监控能力。应急响应措施包括应急物资装备是否齐全、是否配备应急救援队伍等。

通过评估该企业是否具备有关要求，根据存在的问题提出针对性的措施和建议。

2.储存设施风险防控技术水平评估

对储存设施风险防控技术水平的评估主要是针对储存的危险品种类、性质、储存量、储存方式，运输或转移化学品方式、数量，事故条件下可能发生的事故连锁反应、影响，事故污染物传播、扩散途径与通道，环境风险防控措施，以及可能波及的周边环境保护目标、距离等进行分类评估，从而提出储运设施风险防控与管理措施。

3.污染治理工艺和设施风险防控技术水平评估

废气方面，主要针对企业各工序不同排污节点的污染物排放浓度、排放量、污染防治措施以及污染物排放浓度达标情况以及总量控制情况、以及出现超标排放事故状态下的应急处理能力等进行评估。废水方面，主要针对企业COD、BOD5、SS、氨氮废水排放去向、生产量、处理工艺、处理效果、达标情况以及事故状态下的应急处理能力等进行评估。危险废物方面，主要针对危险废物的产生源、产生量、存储量、处理处置方式等进行评估。

### 2.1.2环境通道风险排查与评估

如果厂区雨污系统的导流和截流能力出现问题，无法将废水控制在厂区范围内，进入环境通道，则需对水环境污染事件风险防范措施进行评估。

### 2.1.3环境敏感目标风险排查与评估

明确企业所在地的气候（气象）特征，如主导风向、风速、降雨量、暴雨期；企业所在区域地形地貌及厂址的特殊状况（如上坡地、河流的岸边）；企业所处区域地理位置；区域内各环境保护目标名称及与企业边界的方位和距离，相对位置及联系方式；企业相关地表水、地下水、大气环境功能区划，受纳水体（包括干流和支流）情况及执行的环境标准。

### 2.1.4企业环境应急能力风险排查与评估

对企业厂区内生产工艺设备、储存设施、输送管道等产生的易燃易爆或者有毒物质泄漏的防范措施，企业污染治理设施的处理处置水平、雨污系统的导流和截流能力等进行排查。针对企业存在的环境风险源，对企业在事故状态下的风险防控措施进行评估；对企业现有应急物质、装备、监控和报警设施等情况进行评估；对企业现有应急响应、应急救援队伍、应急培训、应急演练等情况进行评估。

### 2.1.5企业环境法律责任风险排查与评估

根据上述的排查情况，对企业可能存在的违法行为进行排查。

## 2.2评估方法

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业下设位置毗邻的多个独立厂区，可按厂区分别评估风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级并进行表征，也可分别表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。企业下设位置距离较远的多个独立厂区，分别评估确定各厂区风险等级，表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。评估程序见图2-1所示。

图2-1评估程序图

## 2.3技术路线

本次环境风险评估的技术路线详见图2-2。

图2-2环境风险评估技术路线图

# 资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业概况

河北荣特化工股份有限公司位于邯郸市馆陶县新型化工园区紫阳大道东侧，厂址中心坐标为东经115°11′3.70"，北纬36°34′19.32"，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围：苯、甲苯、二甲苯、氢气、重质苯、非芳烃生产、销售。

厂区占地面积为64125㎡，建有两套年产5万吨粗苯加氢精制生产装置。主要生产高纯苯、甲苯、二甲苯、非芳烃和重芳烃。

全厂劳动定员120人。公司设综合办公室负责企业的生产经营管理工作。年工作300天，实行三班三运转。

### 3.1.2生产设备

一、一期年产5万吨粗苯加氢精制生产装置主要设备

1、制氢单元主要生产设备见表3-1。

表3-1 制氢单元主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压反应釜 | 3000L不锈钢 | 只 | 4 |  |
| 2 | 催化裂解制氢装置 | 500Nm3/h | 套 | 5 |  |
| 3 | PLC控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 脱盐水储罐 | 30m3 | 台 | 2 |  |
| 5 | 脱盐水水处理设备 | 0.6m3/h | 套 | 1 |  |
| 6 | 冷凝器 | 板式换热器F=55m2 | 不锈钢 |  |  |
| 7 | 换热器 | 板式换热器F=35m2 | 不锈钢 | 1 |  |
| 8 | 鼓风机 | 气量200Nm3/h,出口力0.05MPa | 组合 | 1 |  |
| 9 | 真空泵 | 气量540Nm3/h,极限压力3kPa | 组合 | 3 | 2开1备 |
| 10 | 进料计量泵 | 流量0.45m3/h出口气压1.6MPa | 组合 | 2 |  |
| 11 | 进料计量泵 | 流量1.5m3/h出口气压1.6MPa | 组合 | 2 |  |
| 12 | 甲醇输料泵 | 流量5.0m3/h出口气压0.4MPa | 组合 | 2 |  |
| 13 | 吸附塔 | Ф800X6200 V=2.5M3，20R |  | 4 |  |
| 14 | 水洗塔 | Ф1400/400X6100, | 不锈钢 | 1 |  |
| 15 | 膨胀罐 | Ф800X2800 V=1.5M3, | Q235 | 1 |  |
| 16 | 甲醇中间罐 | Ф1700X2500,V=5.2M3 | Q235 | 1 |  |
| 17 | 产品缓冲罐 | Ф2000X6300,V=15M3 | Q235 | 1 |  |

2、粗苯精制单元主要生产设备见表3-2。

表3-2 粗苯精制单元主要生产设备一览表

| 工序 | 序号 | 设备名称及规格 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗苯加氢 | 1 | 多段蒸发器 | V=6.16m³ | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 预反应器 | V=7.3m³ | 合金钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 主反应器 | V=13.6m³ | 合金钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 稳定塔 |  | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 循环氢气压缩机 |  | 组合 | 台 | 2 | 国产设备 |
|  | 6 | 氢气压缩机 |  | 组合 | 台 | 2 | 国产设备 |
|  | 7 | 原料泵 |  | 组合 | 台 | 8 | 国产设备 |
|  | 8 | 塔内附件及催化剂 |  | 组合 | 套 |  | 国产设备 |
| 预蒸馏 | 1 | 导热油炉 | 800万Kcal/h | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 热油泵 |  | 组合 | 台 | 4 |  |
|  | 3 | 预蒸馏塔 | Φ1400×41145 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 回流、换热设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 萃取蒸馏 | 1 | 萃取蒸馏塔 | V=15.4m | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 再生塔 | V=24.62m³ | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 纯苯塔（BT分离塔） | Φ1600×48645 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 二甲苯塔 |  | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 真空机组 |  |  | 台 | 1 |  |
| 罐区 | 1 | 原料储罐 | 2000m3 | 碳钢 | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 纯苯储罐 | 1000m3 | 碳钢 | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 甲苯储罐 | 500m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 二甲苯储罐 | 500m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 加氢油储罐 | 500m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 重苯残油储罐 | 200m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 非芳烃储罐 | 200m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 甲醇储罐 | 100m3 | 碳钢 | 台 | 1 |  |

二、二期年产5万吨粗苯加氢精制生产装置主要设备

表3-3 二期年产5万吨粗苯加氢精制主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 裂解制氢 |
| 1 | 氢气储罐 | Φ2300×8756 V=30m3 | Q245R | 1 |
| 2 | 产品气缓冲罐 | Φ1100×6110 V=5.37 m3 | Q245R | 1 |
| 3 | 反应器 | Φ1200×4772 F=162m2 | Q245R | 1 |
| 5 | 分解气缓冲罐 | Φ1100×5942 V=5.37 m3 | Q245R | 1 |
| 6 | 过热器 | Φ377×5275 F=38.43m2 | Q245R | 1 |
| 7 | 混合器 | Φ89×460 卧式 | Q245R | 1 |
| 8 | 甲醇缓冲器 | Φ159×1324 V=0.017 m3 | Q245R | 1 |
| 9 | 甲醇计量罐 | Φ1200×2095 V=2.02 m3 | Q245R | 1 |
| 10 | 排污罐 | V=3.4 m3 | Q245R | 1 |
| 11 | 汽化器 | Φ500×3140 F=14.8m2 | Q345R | 1 |
| 13 | 水洗塔 | Φ500×3268 V=1.12 m3 | Q245R | 1 |
| 14 | 吸附器 | Φ900×5860 V=2.96 m3 | Q245R | 1 |
| 15 | 原料液罐 | Φ1200×2095 V=2.02m3 | Q245R | 1 |
| 16 | 原料液缓冲罐 | Φ159×1289 V=0.017 m3 | Q245R | 1 |
| 17 | 真空罐 | Φ2000×7539 V=20m3 | Q235B | 1 |
| 二 | 氢压缩 |
| 1 | 氢气缓冲罐 | Φ1520×4025 V=6.5m3 | Q345R/16 Mn | 2 |
| 2 | 循环气缓冲罐 | Φ1544×4725 V=6.5m3 | Q345R/16 Mn | 2 |
| 3 | 氢气压缩机 | Q=0.7m3/min N=45kw V=380V |  | 4 |
| 4 | 循环气压缩机 | Q=4m3/min N=80kw V=380V |  | 4 |
| 三 | 催化加氢 |
| 1 | 原料油换热器 | Φ728×7205 F=107m³ | S32168 | 2 |
| 2 | 氢气换热器 | Φ424×5202 F=30m | S32168 | 1 |
| 3 | 蒸发器加热器 | Φ724×6605 F=90m³ | S32168/Q3 45R | 1 |
| 4 | 蒸发器 | Φ1244×6655 V=6.16m³ | Q345R | 1 |
| 5 | 原料气过热器 | Φ424×5630 F=30.9m | S32168 | 1 |
| 6 | 反应气换热器 | Φ424×5630 F=30.9m³ | S31603 | 3 |
| 7 | 油气冷却器 | Φ732×7092 F=112.2m³ | Q345R | 1 |
| 8 | 循环气加热器 | Φ273×3946 F=8m ³ | 壳程：20管程：Q345R | 1 |
| 9 | 预加氢反应器 | Φ1248×8340 V=7.3m³ | 304L/15Cr MoR | 1 |
| 10 | 主加氢反应器 | Φ1256×14025 V=13.6m³ | 304L/15Cr MoR | 1 |
| 11 | 阻聚剂高位槽 | Φ912×1745 V=1.0m³ | Q235B | 1 |
| 12 | 软水储罐 | Φ912×1745 V=1.0m³ | Q235B | 1 |
| 13 | 原料油高位槽 | Φ2016×2850 V=8.0m³ |  |  |
| 14 | 高压分离器 | Φ1656×5656 V=11.09m³ | Q345R/16MnII | 1 |
| 15 | 电加热器 | 立式Φ420×3710 N=260KW V=380V | S32168/S32168Ⅱ | 1 |
| 16 | 阻聚剂泵 | Q=1L/h P=1.0Mpa N=0.25KW |  | 3 |
| 17 | 原料泵 | Q=8.5m³ H=430m N=22KW V=380V |  | 2 |
| 18 | 软水泵 | Q=1000L/h P=4MPa N=5.5KW |  | 1 |
| 19 | 液下泵 | Q=3m³ H=45m N=3KW |  | 1 |
| 四 | 脱氢 |
| 1 | 脱轻塔入塔预热器 | 卧式固定管板换热器Φ377*6798 F=3×41㎡ | 20/Q345R | 3 |
| 2 | 脱轻塔 | 填料塔Φ800/Φ 1800 H=18605 换热面积 F=36㎡ | 20/20R/20 Ⅱ | 1 |
| 3 | 脱轻塔回流罐 | Φ1000×2800 V=2m³ | 20R/20Ⅱ | 1 |
| 4 | 脱轻塔冷凝冷却器 | 卧式固定管板换热器Φ400*3715 F=21.1㎡ | 321 Q235-B | 1 |
| 5 | 尾气冷却器 | 卧式固定管板换热器Φ325*3760 F=12㎡ | 20R/20 321 | 1 |
| 6 | 加氢油冷却器 | 卧式固定管板换热器Φ325*6625 F=26㎡ | 20/20R Q235-B | 1 |
| 7 | 脱轻塔再沸器 | Φ566×5508 F=60m2 | Q235B/20 | 1 |
| 五 | 精馏 |
| 1 | 纯苯塔组合式冷凝器 | Φ816×5230×2 F=100+100m2 | Q235B/20 | 2 |
| 2 | 放空冷凝器 | Φ816×5230 F=100+100m2 | Q235B/20 | 1 |
| 3 | 萃取塔加热器 | Φ816×3858 F=100m2 | Q235B/20/2 0II | 1 |
| 4 | 预精馏塔再沸器 | Φ1420×5030 F=320m2 | Q235B/20/2 0II | 1 |
| 5 | 纯苯塔再沸器 | Φ1220×4125 F=200m2 | Q345R/20 | 1 |
| 6 | 纯苯塔再沸器 | Φ1320×4670 F=300m2 | Q345R/20/2 0II | 1 |
| 7 | 萃取塔加热器 | Φ1420×5030 F=320m2 | Q235B/20/2 0II | 1 |
| 8 | 再生塔再沸器 | Φ1420×5030 F=320m2 | Q345R/20/2 0II | 1 |
| 9 | 溶剂再生器 | 釜式 U型管换热器Φ1416×4695 换热器 Φ350 F=10㎡ | Q235-B/20 | 1 |
| 10 | 预精馏塔一级进料加热器 | Φ325×2700×2 F=12+12m2 | Q235-B/20 | 2 |
| 11 | 预精馏塔二级进料加热器 | Φ325×2700×3 F=15+15+15m2 | Q235-B/20 | 3 |
| 12 | 纯苯塔回流罐 | Φ1820×5380 V=12m3 | Q345R/20II | 1 |
| 13 | 萃取塔进料预热器 | Φ616×4975 F=80m2 | Q235-B/20 | 1 |
| 14 | 再生溶剂冷凝器 | Φ512×4100 F=37.5m2 | Q345R/20 | 1 |
| 15 | 甲苯产品冷却器 | Φ412×3750 F=21.1m2 | Q235-B | 1 |
| 16 | 纯苯产品冷却器 | Φ412×3750 F=21.1m2 | Q235-B | 1 |
| 17 | BT冷却器 | Φ616×4975 F=80m2 | Q245R/20II | 1 |
| 18 | 预精馏塔储槽 | Φ1816×4366 V=12m3 | Q235-B | 1 |
| 19 | 原料油高位槽 | Φ1616×4450 V=8m3 | Q235-B | 1 |
| 20 | 纯苯精馏塔 | Φ2224×49530 V=28.5m3 | Q345R | 1 |
| 21 | 萃取精馏塔 | DN1800/800× 49520 | Q345R/20/2 0II | 1 |
| 22 | 萃取精馏塔回流罐 | Φ812×3765 V=1.4m3 | Q245R | 1 |
| 23 | 萃取塔冷凝冷却器 | Φ512×4100 F=80m2 | Q345R/20 | 1 |
| 24 | 地下储槽 | DN1800×1800 V=4.5 m3 | Q235-B | 1 |
| 25 | 放空杨液槽 | Φ1212×3762 V=4.5 m3 | Q235-B | 1 |
| 26 | 纯苯精馏塔 | DN1600X39540 | Q345R | 1 |
| 27 | 溶剂再生塔 | DN2200X31820 | Q345R | 1 |
| 28 | 新溶剂储槽 | Φ3016×3963 V=25m3 | Q235-B | 1 |
| 29 | 预精馏塔 | DN1800×41090 | Q345R | 1 |
| 30 | 预精馏塔回流罐 | Φ1616×4465 V=2.5 m3 | 20R | 1 |
| 31 | 预精馏塔冷凝冷却器 | Φ916×3691 F=120m2 | Q235-B/20 | 1 |
| 32 | 再生塔回流罐 | Φ2020×5780 V=16m3 | Q345R/20II | 1 |
| 33 | 再生塔组合式冷凝器 | Φ1220×5430×2 F=250+250m2 | Q235-B/20 | 2 |
| 34 | 预精馏塔进料泵 | 屏蔽泵 Q=20.6m³/h H=85m N=15KW |  | 2 |
| 35 | 预精馏塔回流泵 | 屏蔽泵 Q=24m³/h H=65m N=11KW |  | 2 |
| 36 | 再生塔进料泵 | 屏蔽泵 Q=100m³/h H=20m N=22KW |  | 2 |
| 37 | 萃取塔回流泵 | 离心泵 Q=1～2m³/h H=60m N=4KW |  | 2 |
| 38 | 再生塔釜液泵 | 屏蔽泵 Q=93.5m³/h H=70m N=30KW |  | 2 |
| 39 | 再生塔回流泵 | 屏蔽泵 Q=30.5m³/h H=67m N=11KW |  | 2 |
| 40 | 纯苯塔釜液泵 | 离心泵 Q=2.2～2.8m³/h H=50m N=5.5KW |  | 2 |
| 41 | 纯苯塔回流泵 | 屏蔽泵 Q=29m³/h H=65m N=2.2KW |  | 2 |
| 42 | 液下泵 | Q=8m³/h H=65m N=11KW 插入深度 1.8m |  | 2 |
| 43 | 新鲜溶剂泵 | 屏蔽泵 Q=25m³/h H=32m N=4KW |  | 2 |
| 44 | 液环真空泵组 | 抽气速度 Q=500m³/h极限真空 5Kpa 出口压力常压带冷却器和液环罐 |  | 2 |
| 45 | 真空机组环液泵 | 屏蔽泵 Q=5m³/h H=65m N=5.5KW |  | 2 |

### 3.1.3主要原辅材料、产品

河北荣特化工股份有限公司涉及的原辅材料一览表见表3-4，主要产品见表3-5。

表3-4主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 最大储量 | 储存条件 | 年用量 t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯 | —— | 3200t | 储罐 | 100000t | 原料 |
| 2 | 甲醇 | 99% | 134t | 储罐 | 2848t | 原料 |
| 3 | 制氢催化剂 | —— | 1t | 铁桶 | 2t | 辅助材料 |
| 4 | 预加氢催化剂Ni-Mo | —— | 2t | 铁桶 | 10t | 辅助材料 |
| 5 | 主加氢催化剂Co-Mo | —— | 2t | 铁桶 | 18t | 辅助材料 |
| 6 | N-甲酰吗啉 | 99% | 10t | 储罐 | 20t | 辅助材料 |

表3-5 生产能力与产品组成

| 序号 | 产品 | 产量(t/a) | 最大储存量（t） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯苯 | 70000 | 1600 | 储罐 |
| 2 | 甲苯 | 15000 | 400 | 储罐 |
| 3 | 二甲苯 | 5200 | 160 | 储罐 |
| 4 | 重质苯 | 7600 | 400 | 储罐 |
| 5 | 非芳烃 | 3520 | 80 | 储罐 |

### 3.1.4排污状况

#### 3.1.4.1废气

本工程产生的废气主要包括甲醇制氢变压吸附解析废气、两苯塔顶不凝废气、催化加氢循环气排放气、脱轻塔及精馏塔顶不凝气等工艺废气，导热油炉烟气、吹氨塔废气及贮罐区无组织废气等。

（1）工艺废气

①甲醇制氢变压吸附解析废气

甲醇制氢裂解转化气变压吸附制氢过程会产生变压吸附解析废气，废气中主要含有CO2、H2、CO和甲醇等气体，废气产生量约为250Nm3/h，解析废气由管道收集后经调压罐送导热油炉焚烧处理。

②两苯塔顶不凝废气

在原料预处理工序，粗苯经两苯塔蒸馏进行轻苯和重苯的分离过程中，塔顶冷凝器会产生少量不凝气体，主要为沸点较低的轻组分烃类物质，产生量约10Nm3/h，两苯塔顶不凝废气由管道收集后经调压罐送导热油炉焚烧处理。

③催化加氢循环气排放气

在粗苯精制催化加氢工序，为保持循环气体中的氢气浓度，需连续排放一部分循环气，循环气中含有加氢反应生成的H2S、NH3、H2、H2O和芳烃类气体等，产生量约15Nm3/h，循环气排放气由管道收集后，经调压罐送干法脱硫装置处理，脱除H2S后尾气送导热油炉焚烧处理。

④脱轻塔及精馏塔顶不凝废气

在粗苯精制催化加氢工序以后的工艺过程中会产生脱轻塔及精馏塔顶不凝废气，这些不凝废气由于是在加氢反应产生，因此主要成分包括芳烃类气体以及H2S、NH3、H2、H2O等物质，产生量约为50Nm3/h。脱轻塔及精馏塔顶不凝废气由管道收集后，经调压罐送干法脱硫装置处理，脱除H2S后的尾气送导热油炉焚烧处理。

（2）导热油炉烟气

本项目生产用热由本工程新建1台500大卡燃气导热油炉提供，同时本项目生产过程中产生的催化加氢循环气排放气、脱轻塔及精馏塔顶不凝废气等工艺废气经干法脱硫装置处理后送本项目燃气导热油炉焚烧处理。

导热油炉燃用天然气，同时对本项目工艺废气进行燃烧处理，工艺废气主要成分包括甲醇、CO、H2、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及少量的H2S、NH3等，通过焚烧处理，大部分污染物会转化成CO2和H2O，燃烧烟气中主要污染物主要为SO2、NOx、颗粒物等，烟气经15m排气筒排放。

导热油炉天然气用量为600m3/h，烟气产生量为8800m3/h，根据天然气含硫，以硫化氢计，H2S含量≤20mg/Nm3，计算得烟气中SO2产生速率为0.024kg/h；同时约有325m3/h（其中75m3/h工艺废气经干法脱硫装置脱除H2S，脱硫效率90%以上），需经导热油炉燃烧处理，废气经燃烧转化成SO2，经物料平衡估算，这部分工艺废气燃烧烟气中SO2产生速率0.32kg/h。因此导热油炉烟气中SO2的排放速率0.35kg/h、排放浓度39.78mg/m3。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中以天然气为燃料的一般工业锅炉污染物排放系数：NOX：18.71kg/万m3原料，计算可知，NOX产生速率为1.13kg/h；同时约有325m3/h（其中75m3/h工艺废气含NH3），经物料平衡估算，这部分工艺废气燃烧烟气中NOx产生速率0.03kg/h。因此导热油炉烟气中NOX的排放速率1.16kg/h、排放浓度131.82mg/m3。

根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3天然气，则项目烟尘排放浓度为11.82mg/m3，排放速率为0.104kg/h，烟气黑度小于林格曼1级。

综上分析，项目导热油炉烟气污染物SO2、NOX、烟尘排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准。

（3）贮罐区无组织废气

本项目罐区主要依托现有工程贮罐区，另新建贮罐6座。现有工程贮罐区无组织废气主要为甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度等，新建罐区无组织废气主要为甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度。贮罐区无组织废气污染源，主要为易挥发原料液、产品在装卸、储存、输转过程中，由于设备、管线、阀门连接处跑冒滴漏及贮罐的“大呼吸”和“小呼吸”作用，贮罐区会产生无组织无组织排放废气。

为有效控制废气无组织排放，本项目采取以下措施：

①液体输送泵采用密闭性能好的屏蔽泵，管道、阀门和法兰接口采用石墨缠绕垫片，对易损部件及时进行了系统更新。

②加强操作及设备管理，消除及避免潜在的事故隐患，减少无组织排放。

③本项目贮罐区原料及产品贮罐均为固定顶贮罐，采用氮封及加装呼吸阀装置以减少废气无组织排放。

无组织排放估算通常按原料年用量或产品年产量的约0.1‰～0.4‰计算，并与装置的先进水平及控制措施紧密相关。在加强操作和设备管理、贮罐采用氮封等措施情况下，本项目无组织排放可控制在0.2‰以下，经估算，依托贮罐区甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放速率分别为：0.03kg/h、0.20kg/h、0.17kg/h、0.09kg/h、0.50kg/h；新建罐区甲苯、非甲烷总烃无组织排放速率为0.17kg/h、0.22kg/h，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放周界外最高浓度限值要求；厂界臭气浓度为10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建厂界标准值要求。

#### 3.1.4.2废水

废水主要包括生产废水、生活污水和清净下水。生产废水主要包括甲醇制氢、粗苯精制工艺废水、车间地面冲洗废水、化验废水；清净下水为脱盐水站浓排水和循环水系统排水。

（1）生产废水

①甲醇制氢工艺废水

甲醇制氢工艺废水为甲醇催化裂解制氢副反应生成水以及未反应的脱盐水，主要含有甲醇、COD等，产生量为0.32m3/d，经厂区污水处理站处理后，进入园区污水处理厂进一步处理；

②粗苯精制工艺废水

粗苯精制工艺废水主要为原料粗苯带入的水分以及催化加氢反应生成水，主要含有COD、氨氮、苯类、石油类、硫化物等，产生量1.29m3/d，首先由吹氨塔脱氮，然后经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理；

③车间地面冲洗废水

车间地面冲洗废水产生量为1.0m3/d，主要含有COD、SS、苯类有机物等，经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理；

④化验废水

项目化验废水产生量为2.06m3/d，主要含有COD、SS、有机物等，经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理；

本项目粗苯精制工艺废水产生量1.29m3/d，经吹氨塔脱氮处理后，脱氮废水与甲醇制氢工艺废水（0.32m3/d）、地面冲洗水（1.0m3/d）、化验废水（2.06m3/d）等生产废水合计4.67m3/d，经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

（2）生活污水

生活污水主要含有COD、氨氮、SS等污染物，经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

（3）清净下水

清净下水主要为脱盐水站排水和循环水系统排水。脱盐水站浓排水0.58m3/d、循环水站排水35.4m3/d，合计35.98m3/d，主要含有无机盐、SS等，其中9.75m3/d回用于项目区道路泼洒及车间地面冲洗等，其余26.23m3/d与经污水处理站处理后的废水一并排至园区污水处理厂进一步处理。

本项目生产废水与生活污水共计7.55m3/d，混合后经厂区污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水水质要求后，与清净下水（26.23m3/d）合计33.78m3/d，一并排入园区污水处理厂进一步处理。

厂区设有污水处理站1座，处理能力为20m3/d，采用“厌氧池+生物接触氧化池+MBR膜生物反应器”处理工艺。

#### 3.1.4.3噪声

该公司主要噪声为压缩机、空压机、风机、泵类等生产设备运行噪声，声压等级为75-95dB（A）。该公司设备均选用低噪声设备，并采取厂房隔声、减振、消声、合理布局等措施，经距离衰减后该公司厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值。

#### 3.1.4.4固体废物

职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物有污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、废导热油、制氢废催化剂、加氢废催化剂，危险废物暂存于厂区内现有危废间内，定期由有资质单位处理。危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关规定采取隔离设施和采取防风、防雨、防晒、防漏、防渗措施，保证安全。暂存装置设有堵漏的裙脚，地面、裙脚用坚固、防渗材料建造，设有泄漏液体收集装置。

## 3.2周边环境概况

### 3.2.1地理位置

馆陶县隶属邯郸市，位于华北平原南部，河北省南端偏东冀鲁交界处。地处东经115°06′至115°28′，北纬36°27′至36°47′之间。东以卫运河为界与山东省冠县、临清市相望，西与广平、曲周、邱县接壤，南靠大名县，北连临西县。

该公司位于邯郸市馆陶县境内的河北馆陶经济开发区(原为邯郸市新型化工园区内)。

邯郸市馆陶经济开发区位于邯郸市馆陶县，馆陶县位于河北省南部，处于山东、山西、河南、河北四省交界地带，区位优势明显，106、309 国道在境内交汇。邯（郸）济（南）铁路横贯东西，青（岛）兰（州）高速公路、京（北京）开（封）高速公路直达县城，馆陶县已形成2条国道、2条高速、1条铁路纵横通过、沟通南北、连接东西的大交通格局，具有极其便利的交通条件。

本公司厂址中心地理坐标为北纬36°34′20.35″、东经115°11′03.94″。厂址西侧隔园区紫阳大道为沙东干渠，沙东干渠以西为镕达环保科技有限公司，南侧紧邻邯郸市大华化工有限公司，北侧隔园区道路为河北博纳琪化工有限公司，东侧与馆陶县泰达化工有限公司相邻。

### 3.2.2气候特征

馆陶县属温带半湿润大陆性季风气候区，具有春燥风多、夏热多雨、秋高气爽、冬寒少雪、四季分明的特点。全年日照时数2610.4小时，年日照百分率为59%，年平均蒸发量2001.2mm；年平均风速3.3m/s，风向多为偏南风和偏北风，风向频率分别为38%和27%；年平均气温13.3℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-19.3℃。

据有关资料统计，馆陶县年平均降水量523.1mm，最多年份达920.1mm，最低年份仅241.4mm，降水以夏季最多，平均在339.3mm，占年降水量的65%。

### 3.2.3地形地貌

馆陶县位于华北平原的南端，属掩埋古河道的壤质土冲积平原。地势西南高，东北低，南北部海拔36m，自然坡降1:5000。由于河流多次交互沉积，以及剥蚀，成了微度起伏的地形，形成了一些中小地貌，主要类型有沙河故道，缓岗地和河旁洼地。除河旁洼地外，其他地貌类型大体呈带状南北分布或东西，南起房寨镇西部，经寿山寺乡西部，北至柴堡镇的西北部与邱县交界处，其地势相对较高，起伏不平，局部有沙丘。缓岗部位南起馆陶镇的东北部经南徐村乡东部，北至魏僧寨镇的东南，地势较高，表面起伏不大。二坡地主要由黄河泛滥漫流而成，位于岗、洼之间，地形起伏不大，地段较为平缓，地势低洼，有的甚至低于河床。二坡地和河间洼地主要分布在卫西干渠两侧，南部王桥乡全部；北部馆陶镇、房寨镇的大部和魏僧寨镇、路桥乡的一部分。

### 3.2.4水文地质

馆陶县境内在地质构造上属于华北地台区的辽冀台向斜中的临清凹陷区，是晚、中生带和第三纪时形成的华北帚状旋钮构造的南部收敛部位，断裂极为发育。西部为太行山山前的断裂，东侧沿卫运河是沧东断裂带，南面是磁县——大名隐状断裂带，根据历史地震对馆陶的影响和周围潜在震源对馆陶的威胁，我国第三代地震基本烈度区划图确定，馆陶县地震基本烈度为六度。

沧东断裂为华北大断裂，北起唐山，经天津、沧县、德州、临清入境，在境内基本上在东部边境的卫运河一带，最后消失在大名县境。其西侧为上升盘，东侧为下降盘，落差2300米。馆陶凸起即馆陶潜山，位于西沙河一带，是沧县凸起的南延地段，新生界地层仅1400-1500米，属于古代的高地势区。

（1）河流

境内主要河流有漳河和卫运河。漳河源于山西省晋东南地区，从大名进入境内，在徐万仓汇入卫运河，县境内河道仅长4.2公里。漳河为季节性河流，除汛期外常年无水。卫运河源于河南省辉县百门泉，在除万仓入境注入卫运河，沿东部县界向东北方向流去，卫运河在县境内河道长52公里。平均年径流量为13.7829亿立方米，枯水年为7.566亿立方米，大旱季节也时常断流。

（2）渠道

卫西干渠是馆陶县最大的排蓄两用渠道，该渠始建于1958年，从南自北纵穿全县，流经5个乡镇、40多个村庄，从源头徐万仓自果子园出境总长37.5公里，设计流量为60立方米/秒，年可调蓄水量400万立方米。干渠沿途分出支渠23条，总干渠经老沙河汇入清凉江。现状功能主要用于排、蓄水和农灌，除汛期和农灌季节外常年无水，流经县城后由于接纳了大量的工业废水和生活污水，已成为纳污沟，但是随着馆陶县污水处理厂和邯郸市生态水网的建设，其卫河水质有较大改善。

馆陶县境内邯郸市生态水网调水渠道主要有卫西干渠和沙东干渠。

卫西干渠水源来自卫河和岳城水库。卫河分别有军留扬水站、岔河嘴扬水站、窑厂扬水站、路庄扬水站提水，经军留干渠、岔河嘴渠、超级支渠和小引河调入卫西干渠，岳城水库经民有总干渠调入卫西干渠。

沙东干渠水源属于邯郸市生态水网系统，水源来自卫河和岳城水库。卫河分别由军留扬水站提水，经东风渠调入其分支沙东干渠；岳城水库经民有总干渠经东风渠，调入沙东干渠。

### 3.2.5环境功能区划

河北荣特化工股份有限公司所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 3.3周边环境风险受体情况

本次环境风险评估报告，根据公司存在的风险类型，分别确定大气、地下水环境风险受体。

(1)大气环境风险受体

河北荣特化工股份有限公司在生产运行过程中，涉及的环境风险物质有粗苯（主要成分：苯70%）、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、重质苯（主要成分：苯5%），储罐及管道泄漏可能造成挥发产生大量危险气体，逸散至周围环境空气中，同时危险物质不完全燃烧生成大量的CO，可能造成公司及周边的大气污染。将本次评估将公司周边5km范围内的敏感点作为大气环境风险受体。

大气环境风险受体见表3.3-1。

表3.3-1 大气环境风险受体一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 方位 | 距厂界距离（m） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武高庄村 | 东 | 1034 | 834 |
| 2 | 韩高庄村 | 东 | 1880 | 871 |
| 3 | 张高庄村 | 东 | 1648 | 875 |
| 4 | 古高庄村 | 东 | 1198 | 963 |
| 5 | 西朱庄村 | 东南 | 2389 | 1008 |
| 6 | 西庄固东村 | 东南 | 1080 | 904 |
| 7 | 东庄固村 | 东南 | 1415 | 664 |
| 8 | 东朱庄村 | 东南 | 2649 | 1743 |
| 9 | 韩范庄村 | 东北 | 2232 | 1296 |
| 10 | 陈范庄村 | 东北 | 2900 | 1975 |
| 11 | 东路庄村 | 东北 | 2612 | 1486 |
| 12 | 西路庄村 | 东北 | 2785 | 1123 |
| 13 | 留女固村 | 西南 | 2291 | 629 |
| 14 | 南寺头村 | 西北 | 1414 | 1078 |
| 15 | 北头寺村 | 西北 | 2575 | 1056 |

(2)地下水环境风险受体

根据区域水文地质地下水流向，选取河北荣特化工股份有限公司厂区及周边区域地下水作为地下水环境风险受体。

表3.3-2 地下水环境风险受体一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂区边界最近 距离(m) | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂址所在区域地下水 | -- | -- | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |

## 3.4涉及环境风险物质情况

### 3.4.1环境风险物质识别

河北荣特化工股份有限公司在生产过程中涉及废导热油、粗苯（主要成分：苯70%）、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、重质苯（主要成分：苯5%）环境风险物质，同时产生危险废物污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、制氢废催化剂、加氢废催化剂，同时生产过程中产生的废水、废气在设备故障及管道破损或泄漏、操作失控、自然灾害等突发事件中存在引发突发环境事件的潜在风险。本次风险评估根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中突发环境事件风险物质清单，从河北荣特化工股份有限公司生产、使用、储存涉及的原辅料、产品以及“三废”污染物识别可能引发突发环境事件的风险物质。

河北荣特化工股份有限公司所涉及环境风险物质情况见表3.4-1。

表3.4-1 涉及环境风险物质情况一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 临界量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 10 |
| 2 | 废导热油 | / | 2500 |
| 3 | 粗苯（主要成分：苯5%） | / | 10 |
| 4 | 苯 | 71-43-2 | 10 |
| 5 | 甲苯 | 108-88-3 | 10 |
| 6 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 10 |
| 7 | 重质苯（主要成分：苯70%） | / | 10 |

### 3.4.2环境风险物质辨识

依据突发环境事件对环境危险源和环境敏感点的要求，结合公司实际生产情况，本公司存在的环境风险物质有废导热油、粗苯（主要成分：苯70%）、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、重质苯（主要成分：苯5%）。

（1）粗苯

无色透明液体，有强烈芳香味。不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。闪点-11℃；爆炸极限（v/v/%）1.2%-8.0%；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合症；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病（以急性粒细胞性为多见）。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。皮肤接触时立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触时，立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人或呼吸。就医。误食者给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

（2）甲醇

无色澄清液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。闪点11℃；爆炸极限（v/v/%）5.5%-44%；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。皮肤接触应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食应饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。

（3）苯

无色透明液体，有强烈芳香味。不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。闪点-11℃；爆炸极限（v/v/%）1.2%-8.0%；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。皮肤接触应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入应饮足量温水，催吐，就医。

（4）甲苯

无色透明液体，有类似苯的芳香气味。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。闪点4℃；爆炸极限（v/v/%）1.2%-7.0%；其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻痹作用；长期作用可影响肝、肾功能；急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作；慢性中毒：病人有神经衰弱综合症的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皱裂、皮炎。皮肤接触应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入应饮足量温水，催吐，就医。

（5）二甲苯

无色透明液体，有强烈芳香味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。闪点25℃；爆炸极限（v/v/%）1.0%-7.0%；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。高浓度的二甲苯蒸气甚至造成肺水肿而死亡。皮肤接触应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入应饮足量水，催吐，就医。

## 3.5生产工艺

本项目采用国内先进的粗苯加氢生产工艺。该工艺主要由甲醇裂解及变压吸附制氢工段和粗苯加氢精制工段两大部分。

1、甲醇裂解及变压吸附制氢工段

甲醇裂解及变压吸附制氢工段包括甲醇裂解制氢、变压吸附提纯氢两部分。

1）甲醇裂解制氢

来自甲醇计量罐的甲醇经流量计、调节阀、甲醇缓冲器进入混合器，在混合器内与来自原料液贮罐（V102）的脱盐水进行混合，再由原料液计量泵加压后送入螺旋板换热器，在螺旋板换热器中原料液与裂解气（甲醇和水在反应器中经催化剂作用发生分解和变换反应后的最终产物，主要成分为约75%H2，约0.5%CO，约24.5%CO2）进行热交换温度升高，然后进入汽化器升温、汽化，再经过热器使原料气进一步升温、并过热；过热的原料气进入反应器，反应器内装填催化剂，原料气在制氢催化剂的作用下发生裂解、变换反应生成氢气和二氧化碳。

从反应器出来的裂解气在螺旋板换热器中与原料液进行换热降温，然后经冷却器冷却，冷凝出未反应的水和甲醇，冷凝下来的甲醇和水随裂解气进入水洗塔。原料液罐中的脱盐水由脱盐水计量泵送入水洗塔将裂解气洗涤，洗出残留的微量甲醇和其它微量杂质，洗涤后的裂解气经裂解气缓冲罐送入氢气提纯装置（变压吸附装置）得到较高纯度的氢气，洗涤用水、洗涤下来的微量甲醇及由冷却器过来的液态水和甲醇经调节阀进入原料液贮罐。

原料液的升温与蒸发需要热量，原料气的反应也需要热量，导热油炉不断地将热量经导热油提供给汽化器、过热器和反应器。

2）变压吸附提纯氢（PSA）

变压吸附装置是利用吸附剂对不同气体的吸附特性不同而将混合气体分离的。在一定压力下，混合气体流过吸附剂得到分离。吸附接近饱和时，停止吸附，吸附剂通过常压解吸或真空解吸得到再生然后再次吸附。变压吸附装置一般由2～10个吸附塔组成。各塔循环工作，从而得到连续不断的产品气。

本装置为五吸附塔常压解吸流程。

合格的原料气（甲醇裂解气）首先经过裂解气缓冲罐，然后进入吸附塔，每只吸附塔依次经历吸附、均压、顺放、逆放、充压（简称：吸附、均压降、逆放、充压）等多个步骤。各塔循环工作。使得在任一时刻都有吸附塔处于吸附状态。由吸附塔出来的氢气经过产品气缓冲罐输送至苯加氢精制工序进行生产。氢气量为400Nm³/h。

甲醇裂解及变压吸附制氢工艺流程方框图如下。

2、粗苯加氢精制工段

1）原料预处理

两苯分离：自罐区来的粗苯，经输送泵进入两苯塔加热器，加热至80℃左右进入两苯塔，为了抑制苯的聚合，阻聚剂经计量后，进入两苯塔内，两苯塔底部经再沸器加热至190℃左右，塔顶蒸出馏份进入两苯塔冷凝冷却器，不凝气去导热油炉燃烧处理，液相进入卧式油水分离器进行油水分离，分离出来的轻苯一部分回流，另一部分送至罐区储存或进入加氢工序。二苯塔底采出的少量重苯送到罐区重苯储槽。两苯塔再沸器热量由导热油提供。

2）氢压缩：来自甲醇裂解制氢工序的1.0～1.2MPa新鲜氢气，经氢气压缩机加压至3.0MPa左右，送入加氢工序使用；未反应完的氢气在高压分离器内分离出来，为了保证循环氢气纯度在80％以上，少量氢气排至导热油炉燃烧，系统内的氢气进入循环氢压机，加压至3.0MPa左右，送到加氢工序循环使用。

3）催化加氢

预蒸发：两苯工序分离出的轻苯进入原料油高位槽或由罐区轻苯中间槽的轻苯经泵打入原料油高位槽，由加氢原料油泵打入原料油换热器与加氢反应气换热，为了抑制苯的聚合，需将阻聚剂计量后加入原料油管道。

经循环氢压机加压后的循环氢气进入氢气换热器与加氢反应气换热。将预热后轻苯与加热后的循环氢气同时进入蒸发器再沸器的底部进行混合汽化。轻苯和循环气体的混合物在蒸发器内被加热至145℃左右（热源由导热油炉提供），轻苯汽化，少量重苯残油从器底排出送至放空槽或两苯塔进料。混合气体进入下一道工序。

预反应：蒸发器顶部排出的苯类蒸汽和氢气的混合气体由顶部经原料气过热器加热至180℃-220℃左右（热源有主加氢反应气提供）进入预反应器，易聚合的不饱和化合物（双烯烃、苯乙烯等）在催化剂（Ni-Mo）作用下发生加氢反应，生成饱和烃，反应结束后，混合气体进入下一道工序。预反应加氢条件：3.0MPa左右，反应温度：180-230℃(加氢是放热反应)。

主反应：预反应后的饱和烃混合气体从预反应器顶部出来进入反应器换热器与经主加氢反应气加热后进入主反应器。在主反应器内，混合气体由上向下流过Co-Mo催化剂床层，发生脱硫、脱氮、脱氧等加氢反应（混合物中的硫化物、酚类化合物、含氮化合物与氢气加成，生成H2S、NH3、H2O和芳烃等气体）。热源不足部分由电加热产生热量提供。为控制反应器内的温升，在主反应器中间加入新鲜氢气。主反应器加氢条件：压力：3.0MPa左右，主反应器进口温度：260～280℃。

气液分离：主反应器排出的加氢混合气体经过换热器利用余热后进入油气冷却器冷却到25-30℃，然后进入高压分离器进行气液分离。高压分离器顶部排出的气相经循环气体压缩机加压后返回加氢系统循环使用。为了使循环氢达到反应所要求的氢气浓度，需连续排放一部分循环氢气进入导热炉燃烧，同时由新鲜氢气压缩机向系统补充一部分新鲜氢气以维持系统平衡。高压分离器内加氢油利用压差流入脱轻塔。

4）脱轻

由高压分离器来的加氢油经脱轻塔入塔预热器预热后进入脱轻塔。脱轻塔塔底用导热油加热的再沸器连续加热，加氢油在塔内精馏。C5以下的烃类和溶解在加氢油中的H2S等酸性气体被蒸出由塔顶排出。塔顶馏出物经脱轻塔冷凝器冷凝冷却后进入脱轻塔油水分离器，经分离后的冷凝液全部用于回流。脱轻塔冷凝器和油水分离器排出的不凝性气体由驰放气管道送入导热油炉燃烧。脱轻塔塔底排出BTX馏分(加氢油)经脱轻塔入塔预热器及加氢油冷却器冷却后进入精馏系统或进入罐区加氢油储罐。脱轻塔塔釜控制温度:140～160℃，塔内压力约0.4MPa。

5）精馏

预精馏：BTX馏分(加氢油)经调节阀减压进入预精馏塔储槽或由罐区加氢油储罐经泵打入预精馏塔储槽，由预精馏塔进料泵打入预精馏塔一二级预热器预热至80℃左右进入预精馏塔中部精馏，BT组分(非芳烃、苯和甲苯)由塔顶排出，经冷凝器冷凝冷却后进入油水分离器，经分离后的冷凝液一部分用回流泵送到塔顶打回流，另一部分送至萃取精馏塔精制。不凝气经调节阀排至放空扬液槽处理。塔底排出含二甲苯的重组分XS。XS重组分经预精馏塔一级进料加热器冷却后送入XS储槽生产二甲苯。预精馏塔控制压力约0.4MPa，塔釜温度:210～220℃。

二甲苯精馏：来自XS储罐的预精馏塔釜液（XS重组分：二甲苯、溶剂油和二甲残油）送到二甲苯塔间歇精馏。二甲苯塔塔底用以导热油加热的二甲苯塔再沸器连续加热，塔釜温度约210℃，塔内微正压(约0.02MPa)，二甲苯由塔顶排出，经冷凝器冷凝冷却后，进入二甲苯塔油水分离器，经分离后的冷凝液水相用二甲苯塔回流泵送到塔顶打回流，油相作产品送至罐区储存。不凝气经氮气呼吸阀排至放空扬液槽处理。溶剂油从二甲苯精馏塔侧线采出，经冷却后送装桶外售；少量二甲残油从塔底送至罐区储存。

萃取精馏：来自预精馏塔的BT组份送入萃取精馏塔中部，从塔顶按一定比例加入萃取剂N-甲酰吗啉，非芳烃（链烷烃、环烷烃等）与芳烃在萃取塔内分离。萃取塔塔底用萃取塔再沸器连续加热。塔顶控温度为80～90℃，压力为常压，塔顶蒸汽（碳四、碳五以及碳六碳七的饱和烃、N-甲酰吗啉）在冷凝器冷凝后，进入回流槽，一部分用萃取塔回流泵送到塔顶打回流，另一部分送至罐区储存，作为副产品非芳烃外销。不凝气经氮气呼吸阀排至放空扬液槽处理。塔底含有BT馏分的富溶剂送入下一道工序。

溶剂再生：由萃取精馏塔底流出BT馏分的富溶剂送入溶剂再生塔中部回收溶剂，溶剂再生塔塔底用一个以导热油加热的溶剂塔再沸器连续加热，苯和甲苯由塔顶排出。塔顶馏出物经冷凝器冷凝冷却后一部分用作塔顶回流，另一部分进入纯苯精馏塔。塔底釜液经再生塔回流泵加压后一部分进入一台萃取精馏塔再沸器，再经萃取精馏塔冷却器冷却后进入萃取精馏塔顶，一部分进入溶剂再生器对溶剂进行再生。为降低塔内压力，不凝气由真空泵抽取后送往放空扬液槽处理。塔内控制压力:微负压，塔顶温度约50℃。

由再生塔釜液泵打入的部分N-甲酰吗啉进入溶剂再生器，溶剂再生器由导热油提供热源，再生器顶部气相经贫液冷却器冷却后自流入真空泵分离器，再经真空机组液环泵打入萃取精馏塔，贫液冷却器及再生塔的真空由真空泵提供，真空泵分离器上部的不凝气进入放空扬液器。

BT分离：从溶剂再生塔来的BT馏分（苯和甲苯）进入纯苯精馏塔的中部，塔底用以预精馏塔塔顶蒸汽加热再沸器连续加热，苯和甲苯在塔内分离。塔顶蒸出的苯蒸汽经冷凝器冷凝后收集到回流槽，部分送塔顶回流，其余送入罐区储存，作为纯苯产品出售。塔底的甲苯一部分经再沸器加热后返回塔底供给热量，另一部分经冷却后送罐区储存，作为甲苯产品出售。不凝气经氮气呼吸阀排至放空扬液槽处理。纯苯塔塔顶温度约80℃，塔底约120℃，压力为常压。

所有送入导热油炉燃烧的尾气通过水封槽进入燃烧器燃烧。

粗苯加氢精制工艺流程方框图如下。

图3-1工艺流程图

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1截流措施

厂区地面除绿化用地之外均进行了硬化处理。

装置区、原料成品罐区和危废间等环境风险单元均进行了地面防渗处理。

依据厂区地势设置雨水收集管网并对雨水收集管网进行了硬化处理。

厂区初期雨水可依地势汇入地下雨水收集管网，经雨水收集管网自流入初期雨水收集池，消防废水收集至初期雨水收集池（兼作消防废水池），泄漏物收集至事故池，防止初期雨水、泄漏物、消防废水对地表水体产生污染影响。

### 3.6.2事故排水收集措施

厂区设有事故池一座，用于收集泄漏液体物料及事故废水，暂存后送厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂进一步处理。

### 3.6.3清净下水系统防控措施

清净下水主要为脱盐水站排水和循环水系统排水。脱盐水站浓排水0.58m3/d、循环水站排水35.4m3/d，合计35.98m3/d，主要含有无机盐、SS等，其中9.75m3/d回用于项目区道路泼洒及车间地面冲洗等，其余26.23m3/d与经污水处理站处理后的废水一并排至园区污水处理厂进一步处理。

### 3.6.4雨排水系统防控措施

采用雨污分流制，清洁雨水采取就近、分散排入水体，厂区建有一座2500m3初期雨水收集池（兼消防废水池），主要收集全厂生产装置及储罐区的初期雨水。初期雨水，经消防废水池收集后，分批排入厂区污水站处理达标后，排至园区污水处理厂进一步处理。废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理

### 3.6.5生产废水处理系统防控措施

生产废水主要包括甲醇制氢、粗苯精制工艺废水、车间地面冲洗废水、化验废水。经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

### 3.6.6毒性气体泄漏紧急处置装置及泄漏监控预警措施

公司在生产装置区、储罐区设置了固定式可燃/有毒气体报警器。公司配有灭火器、消防砂等消防设施。

### 3.6.7环评及批复的其它风险防控措施落实情况

河北荣特化工股份有限公司依照环评及批复要求，对危险废物妥善暂存，污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、废导热油送有专业资质的邢台嘉泰环保科技有限公司处理，制氢废催化剂、加氢废催化剂送有专业资质的承德金隅水泥有限责任公司处理。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 现有应急物资与装备

河北荣特化工股份有限公司配有各类救援防护设备，供抢险人员应急抢险使用。救援防护设备物资见表3.7-1。

表3.7-1 救援防护设备物资一览表

| 类别 | 设施名称 | 型号规格 | 数量 | 安装部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器材 | 泡沫灭火系统 | 固定式泡沫 | 4.0m3 | 消防水泵房 |  |
|  | 室外消防给水系统 | 80－115L/S |  | 厂区、装置区 |  |
|  | 消火栓 | SS100 | 17 | 装置区 |  |
|  | 泡沫消防栓 | PSS65 | 6 | 装置区 |  |
|  | 高压水炮 | PS40 | 2 | 装置区 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | 8kg、3kg | 95 | 装置区 |  |
|  | 手推车干粉灭火器 | 50kg | 11 | 装置区 |  |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | 7kg | 10 | 装置区 |  |
|  | 事故救援池 | 1800m3 | 1 | 装置区 |  |
| 紧急个体处置设施 | 应急照明 |  |  | 主装置重要操作区、楼梯口 |  |
|  | 疏散指示 |  |  | 综合楼走道、主装置疏散通道出口 |  |
|  | 洗眼器及淋浴 |  | 15 | 主装置、罐区、装车台 |  |
| 应急救援器材 | 自给式空气呼吸器 |  | 6 | 应急救援器材室 |  |
|  | 过滤式防毒面具 |  | 5 | 应急救援器材室 |  |
|  | 防毒物渗透工作服 |  | 5 | 应急救援器材室 |  |
|  | 防化学品手套 |  | 10 | 应急救援器材室 |  |
|  | 急救药箱 |  | 3 | 应急救援器材室 |  |
|  | 防护器柜 |  | 2 | 应急救援器材室 |  |
|  | 氧气袋 |  | 2 | 应急救援器材室 |  |
|  | 洗眼器及淋浴 |  | 15 | 主装置、罐区、装车台 |  |
|  | 外线电话 |  | 5 | 装置区、办公区 |  |

### 3.7.2 现有应急救援队伍

为应对突发环境事件，河北荣特化工股份有限公司成立了应急指挥中心，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部，并建立应急组织机构和应急救援小组，包括现场处置组、环境应急监测组、应急保障组、抢险抢修组、恢复与善后处理组以及专家组，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

表3.7-2 救援队伍情况一览表

| 序号 | 姓名 | 应急职务 | 行政职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡红旗 | 总指挥 | 总经理 | 13931099950 |
| 2 | 胡红振 | 副总指挥 | 常务副总经理 | 13313300844 |
| 3 | 崔俊良 | 副总指挥 | 生产副总经理 | 15830004806 |
| 3 | 亢大虎 | 现场处置组组长 | 部长 | 13739679762 |
| 4 | 马寄伟 | 恢复与善后处理组组长 | 部长 | 13932085522 |
| 5 | 苗发明 | 环境应急监测组组长 | 部长 | 15297565185 |
| 6 | 郭庆伟 | 抢险抢修组组长 | 部长 | 13451444455 |
| 7 | 张书增 | 应急保障组组长 | 部长 | 15932770809 |
| 8 | 公司24小时应急电话 | 0310-8748514 |

### 3.7.3 外界救援单位

当发生突发环境事件超过公司自身应对能力时，河北荣特化工股份有限公司可向外部单位请求救援，外部救援单位情况见表3.7-3。

表3.7-3 应急救援组织机构外部单位名单及联系方式

| 序号 | 外部单位名称 | 上报单位联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馆陶县人民政府 | 0310-2821343 |
| 2 | 邯郸市生态环境局馆陶县分局 | 0310-2885722 |
| 3 | 馆陶县人民医院(西院) | 0310-2832453 |

# 突发环境事件及其后果分析

## 4.1国内外同类企业突发环境事件

（1）粗苯泄漏事故案例

2012年8月10日9时30分许，资兴市三都镇境内的资兴科盛化工有限公司粗苯生产车间一储存罐阀门腐蚀断裂，导致约200公斤粗苯泄漏，其中，约60公斤粗苯流入附近河流。

事故发生后，当地政府迅速启动应急预案，进行紧急处置，全力封堵泄漏源和沿途取水口，处理污染物，动态监测空气和水质。10日泄漏源头即已得到控制。资兴市委宣传部12日通报，郴州市环境监测站监测数据显示，目前受影响河段多个监测点苯、甲苯均未检出，受事故影响河段水质恢复正常，环保部门将持续监测受影响河段的水质和事故源头的大气环境。

（2）甲醇火灾事故案例

2016年8月14日9时49分，大唐内蒙古多伦煤化工有限公司甲醇储罐发生爆炸火灾事故。接警后，总队、锡盟支队两级全勤指挥部快速反应、科学决策，锡林郭勒盟、赤峰、乌兰察布三地消防部队紧急驰援、联合作战，共调集3个支队、5个现役中队、3个企业队、18辆消防车、126人和泡沫140吨参与处置。

9时55分，多伦县消防中队到达现场，经火情侦查和询问知情人得知，大唐内蒙古多伦煤化工有限公司甲醇罐区TK-54002A储罐在泡沫消防管线改造作业过程中发生爆炸，罐顶因爆炸脱离罐体，罐内甲醇因爆炸引起火灾,情况万分危急！现场指挥部准确研判、因情施策，成立侦检、警戒、灭火、冷却、供水、保障等若干战斗编队，划分4个战斗区域，架设7门固定炮、移动炮，统一指挥、分段负责、各司其职，灵活运用“关阀断料、DCS监控、冷却抑爆、全程监测、上下合击、倒罐转移、洗消监护”等战术措施，按照着火罐、邻近罐分层次、有重点地进行灭火控制与冷却保护，全力压制火势蔓延。指挥部始终坚持“侦检先行、规范处置、专业处置、安全处置”的作战理念，在着火区域四周设置了4个固定观察哨，密切监视罐体结构，一旦出现危险征兆，立即发布撤退信号。同时，充分利用厂区消防水源，调派18辆大功率水罐车、泡沫车、高喷车、远程供水泵组等高精尖装备，累计供水5000吨，确保火场供水不间断。锡林郭勒支队及时启动社会应急救援联动机制，调集煤化工专家到场，征调多伦县1架无人机对着火罐持续观测20余次，当地医疗部门调集救护车到场，中石油公司组织安全专家评估设备安全和火灾发展态势，并派出油料供给车保障灭火作战油料供应，社会各界为事故处置提供了有力的技术和力量支持。20时39分，大火被成功扑灭。21时15分，在持续冷却保护和泡沫覆盖下，罐体和管线温度降至常温，复燃危险被消除。随后参战力量继续不间断向着火罐区喷射泡沫，继续冷却着火罐和相邻罐体，持续降温。8月15日16时，在确保安全后，队伍撤离。

（3）甲苯泄漏引发的爆炸事故案例

2013年3月26日晚9时许，湖北宜都华阳化工公司一车间发生甲苯泄漏引发的爆炸事故，已造成1人死亡。

爆炸引发了大火，当地消防官兵闻讯立即赶到现场施救，因事涉化工企业，为防止事态扩大，宜昌市消防支队出动了7个中队21台消防车96名官兵，半个小时左右，大火被扑灭，甲苯泄漏被控制。

（4）二甲苯、苯泄漏引发的爆炸事故案例

2009年8月14日武昌南湖一化工公司发生二甲苯、苯泄漏燃烧爆炸事故，特勤消防官兵冒险处置，最终化解险情。

厂方人员介绍，该厂主要用苯、二甲苯、甲醇、乙醇等化学原料物质进行生产，起火车间内存放有导热油3吨、甲苯2吨，少量乙醇、苯、二甲苯等物质，已发生燃烧；由于高位油罐导管破裂引起火灾，阀门无法关闭，导致出现多个火点。中队长刘明伟立即命令动用一七泡沫车架设泡沫枪，并在水枪掩护下进攻灭火。

7时10分，化工装置中高位罐泄漏增大并发出鸣叫响声，指挥员判定现场可能再次发生爆炸，立即命令参战官兵紧急后撤，不足1分钟后，高位罐发生爆炸。随后，消防官兵再次组织强攻，使用泡沫枪覆盖火点。经过10多分钟的强攻，大火被扑灭。

8时许，反应装置的高温在数支高压水流的强力作用下降至常温，特勤消防战士协助厂方技术人员对剩余油品进行回收和清理。8时20分险情被彻底排除，未造成人员伤亡。

## 4.2可能发生的突发环境事件情景

河北荣特化工股份有限公司生产、使用及贮存过程中主要涉及到的环境风险物质为甲醇、废导热油、粗苯（主要成分：苯70%）、苯、甲苯、二甲苯、重质苯（主要成分：苯5%），根据上述危险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起环境风险事故的特点，河北荣特化工股份有限公司可能发生的突发环境事件情景主要为环境风险物质泄漏、火灾爆炸等，河北荣特化工股份有限公司可能发生的突发环境事件情景见表4-1。

表4-1 环境风险源事故情景一览表

| 潜在 风险源 | 事件情景 | 事故原因 | 产生污染物 | 危害对象 | 波及范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 泄漏 | ①输送管道、罐体破裂 ②输送过程事故 ③自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 甲醇、粗苯、苯、甲苯、二甲苯、重质苯 | 厂区及周边人群、大气、地表水、地下水、土壤 | 厂区及周边 |
|  | 火灾、爆炸 | ①输送管道、罐体破裂 ②设备缺陷、静电放电 ③自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 含一氧化碳等有毒气体及消防废水 | 厂区及周边人群、大气、地表水、地下水、土壤 | 厂区及周边 |
| 天然气管道 | 泄漏 | ①输送过程事故 ②自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 天然气 | 厂区及周边人群、大气 | 厂区及周边 |
|  | 火灾、爆炸 | ①违章动火 ②自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 含CO有毒气体 | 厂区及周边人群、大气 | 厂区及周边 |
| 装置区 | 泄漏 | ①输送管道、罐体破裂 ②输送过程事故 ③自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 甲醇、粗苯、苯、甲苯、二甲苯、重质苯 | 厂区及周边人群、大气、地表水、地下水、土壤 | 厂区及周边 |
|  | 火灾、爆炸 | ①输送管道、罐体破裂 ②设备缺陷、静电放电 ③自然灾害、极端天气、不利气象条件等 | 含一氧化碳等有毒气体及消防废水 | 厂区及周边人群、大气、地表水、地下水、土壤 | 厂区及周边 |
| 危废间 | 渗漏 | ①盛装容器倾倒、破损 ②运输过程中遗撒 ③自然灾害、极端天气、不利气象条件导致设施或容器破损、倾倒及防渗层破损等 | 污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、制氢废催化剂、加氢废催化剂 | 地下水、土壤 | 厂区内 |

## 4.3突发环境事件情景源强分析

泄漏速率：粗苯泄漏为液体泄漏，速率采用柏努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速率，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，取0.62；

A—裂口面积，m2；

ρ—液体密度，kg/m3；

P—容器内介质压力，取常压P0；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度；

h—裂口之上液面高度，2m。

经计算，粗苯中苯泄漏量为7.15kg/s，泄漏量为4290kg/10min。

泄漏液体的蒸发分闪蒸蒸发、热量蒸发、质量蒸发三种，蒸发量为三种蒸发之和。根据苯的物化特性可知，其沸点80.1℃、蒸汽压13.33kPa（26.1℃）。本工程粗苯储罐储存温度为常温，不超过30℃，当液体泄漏时基本不发生热量蒸发和闪蒸蒸发，因此仅计算质量蒸发的量。

质量蒸发速率Q3，按以下公式计算：

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

M—摩尔质量，kg/mol；

P—液体表面蒸汽压，Pa；

a，n—大气稳定度系数；

R—气体常熟，8.314J/mol·k；

T0—环境温度，303K；

u—风速，2.01m/s；

r—液池半径，m。

池液的最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时以围堰最大等效半径10m为池液半径。

根据以上公式计算出本项目假定最大可信事故粗苯储罐泄漏时泄漏出的苯向空气蒸发造成的苯排放速率、泄漏量及发生频率估算见下表。

表4-2 最大可信事故污染物泄漏量和蒸发速率

| 类别 | 容积 m3 | 直径 m | 压力 | 事故 类型 | 泄漏量 kg | 蒸发速率 kg/s | 发生频率 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗苯储罐（立式） | 最大 380 | 最大 9 | 常压 | 泄漏 | 4290 | 不稳定 | U=0.5、0.146 | ＜1×10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  | U=2.3、0.504 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性 | U=0.5、0.175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U=2.3、0.574 |  |
|  |  |  |  |  |  | 稳定 | U=0.5、0.191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U=2.3、0.582 |  |

## 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1储罐泄漏风险预测

风险预测模型采用HJ/T2.2-93中非正常排放地面浓度预测模式。以污染物排气点的地面位置为原点，有效源高为He，平均风向轴为X轴，源强为Q，非正常排放持续时间为T，预测时刻为t。

通过有风情况（U10≥1.5m/s）预测模式、小风（1.5m/s＞U10≥0.5m/s）静风（U10＜0.5m/s）预测模式计算t时刻任一点（x，y，z）的浓度。

为了说明不同气象条件下对周围空气环境的影响情况，分别选取静风（0.5m/s）和馆陶县年平均风速（3.3m/s）B、D、E稳定度预测物料泄漏时的地面浓度。储罐发生泄漏事故时下风向各污染物地面浓度预测结果见下表。

表4-3 粗苯储罐泄漏事故地面浓度预测结果     单位：mg/m³

| 状况 | 距离 m | 10min | 距离 m | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | D | E |  | B | D | E |
| 静风 0.5m/s | 20 | 153.0821 | 971.4592 | 1498.9281 | 100 | 0.0114 | 0.1821 | 0.4808 |
|  | 40 | 38.8116 | 259.9970 | 431.8816 | 200 | 0.0119 | 0.2132 | 0.5534 |
|  | 80 | 9.6784 | 65.1522 | 109.5516 | 300 | 0.0123 | 0.2384 | 0.6013 |
|  | 200 | 1.4747 | 8.9927 | 14.0710 | 400 | 0.0127 | 0.2548 | 0.6167 |
|  | 240 | 0.9957 | 5.6721 | 8.4753 | 500 | 0.0128 | 0.2603 | 0.5977 |
|  | 300 | 0.6038 | 2.9831 | 4.0725 | 700 | 0.0128 | 0.2375 | 0.4758 |
|  | 500 | 0.1621 | 0.3319 | 0.2783 | 900 | 0.0123 | 0.1827 | 0.3082 |
|  | 600 | 0.0905 | 0.0920 | 0.0544 | 1100 | 0.0114 | 0.1201 | 0.1658 |
|  | 800 | 0.282 | 0.0041 | 0.0009 | 1300 | 0.0101 | 0.0685 | 0.0760 |
| 有风 3.3m/s | 200 | 69.8211 | 314.4783 | 842.6109 | 1600 | 0.0093 | 0.2669 | 27.6556 |
|  | 400 | 21.2816 | 108.1960 | 371.9548 | 2000 | 0.1696 | 4.7553 | 9.4708 |
|  | 600 | 10.0482 | 55.8568 | 168.2497 | 2400 | 0.3562 | 5.3234 | 4.7970 |
|  | 800 | 5.6826 | 33.387 | 17.6909 | 3000 | 0.3377 | 1.4297 | 0.0025 |
|  | 1000 | 2.9552 | 7.8598 | 0.0275 | 3400 | 0.1933 | 0.1929 | 0.0000 |
|  | 1200 | 1.1373 | 0.4939 | 0.0000 | 4000 | 0.0558 | 0.0037 | 0.0000 |
|  | 1400 | 0.3536 | 0.0172 | 0.0000 | 4400 | 0.0212 | 0.0003 | 0.0000 |
|  | 1600 | 0.1018 | 0.0005 | 0.0000 | 5000 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 1800 | 0.0294 | 0.0000 | 0.0000 | 5400 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |

在空气中含不同浓度的苯蒸气时，所对应的伤害情况如下表。

表4-4 空气中不同浓度的苯对应的伤害

| 苯 | 半致死 | 危害生命 | 严重中毒 | 一般中毒 | 职业接触限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 61000 | 24000 | 4800 | 1600 | 10 |

根据以上预测数据，粗苯储罐泄漏后，短时间内静风状况下20m范围内苯浓度可超过1600mg/m3（一般中毒浓度阀值），该范围在厂内，不涉及厂外区域，因此事故发生时，应立即启动事故应急预案，紧急疏散厂内职工及厂区附近所有人员，避免中毒发生。

在0.5m/s风速B、D、E稳定度下，粗苯储罐发生泄漏10min时罐区周围最大240m范围内苯浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中短时间接触容许浓度要求，在这种情况下不会涉及居民区，泄漏30min时全部区域达标；在全年平均风速3.3m/s B、D、E稳定度下，储罐泄漏10min时在储罐周围再打1000m半径范围内苯浓度超标，此范围内无居民区，不影响居民区，泄漏30min时，B、D稳定度下全部达标，E类稳定度下，罐区下风向400m范围内苯浓度超标，此范围内无居民区，不影响居民区。

短时间内静风240m范围内，有风情况下1000m范围内，空气中苯浓度有可能超过居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，但不会出现中毒现象。由于发生泄漏时储罐区内浓度值较高，一旦发生泄漏事故，应立即对储罐区范围内的人员采取防护措施并疏散。

### 4.4.2储罐泄漏后发生爆炸风险预测

爆炸事故对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员死亡状况，本次评估当量计算方式估算出爆炸源周围的死亡半径，从而分析爆炸造成的影响情况。

当粗苯储罐破裂，并发生爆炸事故时，假定20%的苯发生蒸气云爆炸，爆炸发生的TNT当量由下式计算：

WTNT=αWfQf/QTNT

式中：WTNT—蒸气云的TNT当量，kg；

α—蒸气云的TNT当量系数，4%；

Wf—蒸气云中物质质量，kg；

Qf—物质热值，kJ/m3，2440 kJ/m3；

QTNT—TNTd的爆炸热，取4520 kJ/kg。

由上式计算得：WTNT=1438.39kg。根据爆炸伤害的超压-冲量准则，爆炸的死亡半径由下式估算。

R0.5=13.6（WTNT/1000）0.37

经计算本次评估粗苯储罐爆炸事故的死亡半径为15.56m，死亡区的人员如缺少防护，则被认为无例外的蒙受严重伤害或死亡。由于粗苯储罐位于储罐区，当假定爆炸事故时将波及粗苯储罐周围工作人员。

## 4.5释放环境风险物质的途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

根据河北荣特化工股份有限公司突发环境事件类型及周边敏感目标分布，各环境风险源扩散途径及相应配备的应急措施、应急资源情况见表4-5。

表4-5环境风险物质扩散途径、风险防控与应急措施、应急资源情况一览表

| 潜在风 险源名称 | 释放条件 | 扩散途径 | 现有环境风险防控与应急措施、应急资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①液态污染物沿地势漫流，可能经地面下渗污染地下水和土壤； ②挥发气及燃烧污染物直接排入大气 | 储罐区四周设围堰、入口设置了静电接地棒；配备灭火器、消防栓等消防器材；应急救援器材室配备了空气呼吸器、过滤式防毒面具等防护用品，并设置初期雨水收集池、事故池等设施，配备了吸附物资 |
| 装置区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①液态污染物沿地势漫流，可能沿地势漫流进入事故池，事故池溢流排出厂外，或经地面下渗污染地下水和土壤； ②挥发气直接排入大气 | 配备灭火器、消防栓等消防器材；应急救援器材室配备了空气呼吸器、过滤式防毒面具等防护用品，并设置初期雨水收集池、事故池等设施，配备了吸附物资 |
| 天然气管道 | 泄漏、火灾、爆炸 | 挥发气及燃烧污染物直接排入大气 | 配备灭火器、消防栓等消防器材 |
| 危废间 | 渗漏 | 经地面下渗污染地下水和土壤 | 地面防渗，配备了吸附物资 |

# 现有风险防控与应急措施差距分析

根据上述章节对公司主要环境风险源的分析，对河北荣特化工股份有限公司现状所涉及的环境风险源防控和应急措施进行排查，分析防控和应急措施存在的差距。河北荣特化工股份有限公司现有环境风险源防控及应急措施及其存在差距汇总如下。

## 5.1环境风险管理制度

现场调查结果：

(1)河北荣特化工股份有限公司环境风险防控和应急制定了《环境保护巡查管理办法》、《环保培训管理办法》等多项环境风险管理制度及各岗位安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程等。

(2)河北荣特化工股份有限公司依照环评及批复要求，对危险废物妥善暂存，污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、废导热油送有专业资质的邢台嘉泰环保科技有限公司处理。制氢废催化剂、加氢废催化剂送有专业资质的承德金隅水泥有限责任公司处理。

(3)河北荣特化工股份有限公司设置了培训计划，并对员工进行了应急管理和应急处置方式的相关宣传和培训。

存在问题：①河北荣特化工股份有限公司未制定环境风险防控和应急措施制度；②河北荣特化工股份有限公司未制定突发环境事件信息报告制度。

## 5.2环境风险防控与应急措施

(1)截流措施差距分析

现场调查结果：

厂区地面除绿化用地之外均进行了硬化处理。

装置区、原料成品罐区和危废间等环境风险单元均进行了地面防渗处理。

依据厂区地势设置雨水收集管网并对雨水收集管网进行了硬化处理。

厂区初期雨水可依地势汇入地下雨水收集管网，经雨水收集管网自流入初期雨水收集池，消防废水收集至初期雨水收集池（兼作消防废水池），泄漏物收集至事故池，防止初期雨水、泄漏物、消防废水对地表水体产生污染影响。

存在问题：无。

(2)事故排水收集措施差距分析

现场调查结果：

厂区设有事故池一座，用于收集泄漏液体物料及事故废水，暂存后送厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂进一步处理。

存在问题：无。

(3)清净下水系统防控措施差距分析

现场调查结果：清净下水主要为脱盐水站排水和循环水系统排水。脱盐水站浓排水0.58m3/d、循环水站排水35.4m3/d，合计35.98m3/d，主要含有无机盐、SS等，其中9.75m3/d回用于项目区道路泼洒及车间地面冲洗等，其余26.23m3/d与经污水处理站处理后的废水一并排至园区污水处理厂进一步处理。

存在问题：无。

(4)雨水系统防控措施差距分析

现场调查结果：采用雨污分流制，清洁雨水采取就近、分散排入水体，厂区建有一座2500m3初期雨水收集池（兼消防废水池），主要收集全厂生产装置及储罐区的初期雨水。初期雨水，经消防废水池收集后，分批排入厂区污水站处理达标后，排至园区污水处理厂进一步处理。废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

存在问题：无。

(5)生产废水系统防控措施差距分析

现场调查结果：生产废水主要包括甲醇制氢、粗苯精制工艺废水、车间地面冲洗废水、化验废水。经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。

存在问题：无。

(6)毒性气体泄漏紧急处置装置差距分析

现场调查结果：公司在生产装置区、储罐区设置了固定式可燃/有毒气体报警器。公司配有灭火器、消防砂等消防设施。

存在问题：无。

(7)环评及批复的其他风险防控措施落实差距分析

河北荣特化工股份有限公司依照环评及批复要求，对危险废物妥善暂存，污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、废导热油送有专业资质的邢台嘉泰环保科技有限公司处理，制氢废催化剂、加氢废催化剂送有专业资质的承德金隅水泥有限责任公司处理。

存在问题：无。

## 5.3环境应急资源

(1)河北荣特化工股份有限公司配备了必要的环境应急物资和应急装备，包括通信设施、应急救援防护等方面的应急物资和应急设备；

(2)河北荣特化工股份有限公司设立了应急指挥中心，下设5个应急小组，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

## 5.4历史经验教训分析

根据同类型风险源企业发生环境风险事件，河北荣特化工股份有限公司防止类似事件的措施见表5-1。

表5-1 河北荣特化工股份有限公司环境风险防控达标情况一览表

| 事件名称 | 现有防控措施分析 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇、粗苯、苯、甲苯、二甲苯、重质苯泄漏、火灾、爆炸 | 储罐区四周设围堰、入口设置了静电接地棒；配备灭火器、消防栓等消防器材；应急救援器材室配备了空气呼吸器、过滤式防毒面具等防护用品，并设置初期雨水收集池、事故池等设施，配备了吸附物资 | 是 |
| 危险废物泄漏 | 地面防渗、吸附物资 | 是 |
| 环境风险管理制度 | 编制突发环境事件应急预案，未建立完善的环境风险防控及应急措施制度。 | 否，未建立完善的环境 风险防控及应急措施制度。 |
| 环境应急资源 | 设有应急组织机构和救援队伍，配有环境风险应急设 施及救援设备、通讯设施。 | 是 |

## 5.5需要整改的项目内容

针对河北荣特化工股份有限公司现状环境风险防控和应急措施差距分析结论，结合其危害性、紧迫性和治理事件的长短，制定了河北荣特化工股份有限公司短期(3个月以内)需要整改的项目内容，各时期需要整改的项目见表5-2。

表5-2 需要短期整改的项目内容

| 环境风险 单元 | 环境风险 物质 | 目前存在的问题 | 可能影响的环 境风险受体 | 整改方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管理制度 | —— | 未制定环境风险防控和应急措施制度 | —— | 制定环境风险防控和应急措施制度 |
|  | —— | 未制定突发环境事件信息报告制度 | —— | 制定突发环境事件信息报告制度 |

# 完善环境风险防控与应急措施的实施计划

针对需要整改的短期项目，本公司制定了较完善的环境风险防控和应急措施的实施计划，对每项实施计划都明确了其责任人、责任部门和完成期限，由办公室负责监督整改实施计划进行情况，定期对计划完成情况登记建档备案。本公司环境风险源防控和应急措施实施计划见表6-1。

表6-1 环境风险防控和应急措施实施计划表

| 环境风险单元 | 目前存在的问题 | 整改实施计划 | 责任人 | 责任部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险管理制度 | 未制定环境风险防控和应急措施制度 | 制定环境风险防控和应急措施制度 | 张书增 | 综合办公室 | 3个月内 |
|  | 未制定突发环境事件信息报告制度 | 制定突发环境事件信息报告制度 |  |  | 3个月内 |

# 环境风险等级划分

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）进行环境风险等级划分。

因河北荣特化工股份有限公司涉及到的环境风险物质有甲醇、废导热油、粗苯（主要成分：苯70%）、苯、甲苯、二甲苯、重质苯（主要成分：5%），根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单可知，河北荣特化工股份有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险。

## 7.1突发大气环境事件风险等级

### 7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度最大存在总量计算）与其在附录A 中对应的临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1， w2， ...， wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2， ...， Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1） Q＜1 时，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2） 1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3） 10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4） Q≥100，以 Q3 表示。

表7-1 涉气风险物质数量与临界量的比值

| 序号 | 物质名称 | 最大贮存量(t) | 临界量(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 134 | 10 | 13.4 |
| 2 | 废导热油 | 不储存 | 2500 | / |
| 3 | 粗苯（主要成分：苯70%） | 2240 | 10 | 224 |
| 4 | 苯 | 1600 | 10 | 160 |
| 5 | 甲苯 | 400 | 10 | 40 |
| 6 | 二甲苯 | 160 | 10 | 16 |
| 7 | 重质苯（主要成分：苯5%） | 20 | 10 | 2 |
| 合计 | 455.4 |

由表7-1得知，河北荣特化工股份有限公司大气环境风险物质数量与临界量比值Q为455.4，以Q3表示。

### 7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

#### 7.1.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7-2 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 加氢工艺2套 | 20 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 原料预处理、加氢、脱轻、精馏、甲醇裂解制氢各2套 | 50 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 | 0 |
| 最终得分 | 30 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |

#### 7.1.2.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-3 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 涉及苯但有泄漏监控预警系统 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 近3年未发生突发大气环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 最终得分 | 0 |

表7-4 企业生产工艺与环境风险控制水平评估一览表

| 评估指标 | 标准分值 | 企业实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 30 | 30 | 见表7-2 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 25 | 0 | 见表7-3 |
|  | 符合防护距离情况 | 25 | 0 |  |
|  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 20 | 0 |  |
| 最终实际得分综合M：30 |

#### 7.1.2.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7-5划分为4个类型。

表7-5企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

企业生产工艺与环境风险控制水平M最终得分为30分，根据表7-5可知，生产工艺过程与环境风险控制水平为M2类水平。

### 7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7-6。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7-6 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 | 企业实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 | 河北荣特化工股份有限公司周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政办公、企事业单位、商场、公园等人口总数大于1万人，小于5万人，其环境风险受体敏感性为：类型2（E2） |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |  |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |  |

### 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7-7确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7-7 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

河北荣特化工股份有限公司突发大气环境风险物质数量与临界量比值Q为455.4，以Q3表示；企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平M最终得分为30分，为M2类水平；大气环境风险受体敏感程度E为类型2（E2）。

河北荣特化工股份有限公司突发大气环境事件环境风险等级为：重大-大气（Q3-M2-E2）。

## 7.2突发水环境事件风险等级

### 7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物是否涉及水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉水风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度最大存在总量计算）与其在附录A 中对应的临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1， w2， ...， wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2， ...， Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1） Q＜1 时，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2） 1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3） 10≤Q＜100，以 Q2表示；

（4） Q≥100，以 Q3 表示。

表7-8 涉水风险物质数量与临界量的比值 Q

| 序号 | 物质名称 | 最大贮存量(t) | 临界量(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 134 | 10 | 13.4 |
| 2 | 废导热油 | 不储存 | 2500 | / |
| 3 | 粗苯（主要成分：苯70%） | 2240 | 10 | 224 |
| 4 | 苯 | 1600 | 10 | 160 |
| 5 | 甲苯 | 400 | 10 | 40 |
| 6 | 二甲苯 | 160 | 10 | 16 |
| 7 | 重质苯（主要成分：苯5%） | 20 | 10 | 2 |
| 合计 | 455.4 |

由表7-8得知，河北荣特化工股份有限公司水环境风险物质数量与临界量比值Q为455.4，以Q3表示。

### 7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

#### 7.2.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7-9 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 加氢工艺2套 | 20 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 原料预处理、加氢、脱轻、精馏、甲醇裂解制氢各2套 | 50 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 无 | 0 |
| 最终得分 | 30 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |

#### 7.2.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7-10。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-10企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 厂区地面除绿化用地之外均进行了硬化处理。 装置区、原料成品罐区和危废间等环境风险单元均进行了地面防渗处理。 依据厂区地势设置雨水收集管网并对雨水收集管网进行了硬化处理。 厂区初期雨水可依地势汇入地下雨水收集管网，经雨水收集管网自流入初期雨水收集池，消防废水收集至初期雨水收集池（兼作消防废水池），泄漏物收集至事故池，防止初期雨水、泄漏物、消防废水对地表水体产生污染影响。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 厂区设有事故池一座，用于收集泄漏液体物料及事故废水，暂存后送厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂进一步处理。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 清净下水主要为脱盐水站排水和循环水系统排水。脱盐水站浓排水0.58m3/d、循环水站排水35.4m3/d，合计35.98m3/d，主要含有无机盐、SS等，其中9.75m3/d回用于项目区道路泼洒及车间地面冲洗等，其余26.23m3/d与经污水处理站处理后的废水一并排至园区污水处理厂进一步处理。 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过装置区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 采用雨污分流制，清洁雨水采取就近、分散排入水体，厂区建有一座2500m3初期雨水收集池（兼消防废水池），主要收集全厂生产装置及储罐区的初期雨水。初期雨水，经消防废水池收集后，分批排入厂区污水站处理达标后，排至园区污水处理厂进一步处理。废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 生产废水主要包括甲醇制氢、粗苯精制工艺废水、车间地面冲洗废水、化验废水。经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 废水经厂区污水处理站处理后排至园区污水处理厂进一步处理。 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理站；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理站；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 污泥、废吸附剂、杂质、废萃取剂、在线废液、废导热油送有专业资质的邢台嘉泰环保科技有限公司处理，制氢废催化剂、加氢废催化剂送有专业资质的承德金隅水泥有限责任公司处理。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 近3年内未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |

表7-11 企业生产工艺与环境风险控制水平评估一览表

| 评估指标 | 标准分值 | 企业实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 30 | 30 | 见表7-9 |
| 水环境风险防控措施 | 截流措施 | 8 | 0 | 见表7-10 |
|  | 事故废水收集措施 | 8 | 0 |  |
|  | 清净废水系统风险防控措施 | 8 | 0 |  |
|  | 雨水排水系统风险防控措施 | 8 | 0 |  |
|  | 生产废水处理系统风险防控措施 | 8 | 0 |  |
|  | 废水排放去向 | 12 | 0 |  |
|  | 厂内危险废物环境管理 | 10 | 0 |  |
|  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 8 | 0 |  |
| 最终实际得分综合M：30 |

#### 7.2.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7-12划分为4个类型。

表7-12企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

企业生产工艺与环境风险控制水平M最终得分为30分，根据表7-12可知，生产工艺过程与环境风险控制水平为M2类水平。

### 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7-13。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7-13 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 | 企业实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 | 不涉及类型1和类型2情况。水环境风险受体敏感性为：类型3（E3） |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要 湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |  |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |  |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |

### 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7-14确定企业突发水环境事件风险等级。

表7-14 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

河北荣特化工股份有限公司突发水环境风险物质数量与临界量比值Q为455.4，以Q3表示；企业生产工艺过程与水环境风险控制水平M最终得分为30分，为M2类水平；水环境风险受体敏感程度E为类型3（E3）。

河北荣特化工股份有限公司突发水环境事件环境风险等级为：较大-水（Q3-M2-E3）。

## 7.3企业突发环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）可知，以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

河北荣特化工股份有限公司突发大气环境事件环境风险等级为：重大-大气（Q3-M2-E2）；突发水环境事件环境风险等级为：较大-水（Q3-M2-E3）。故河北荣特化工股份有限公司突发环境事件风险等级确定为：重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]。

# 附件

附件1：厂区地理位置图

附件2：周边关系图

附件3：公司总平面布置图

附件1：厂区地理位置图

附件2：周边关系图

附件3：总平面布置图

# Text boxes

换热器

甲醇储罐

脱盐水

汽化过热器

转化器

裂解气

冷凝器

变压吸附塔

氢气缓冲罐

循环液罐

气液分离器

本公司位置

邯郸市大华化工有限公司

馆陶县泰达化工有限公司

污水处理厂

青兰高速公路

武高庄

南寺头

1034m

1414m

960m

紫阳大道

沙河干渠

40m

次干道

北